## Slide 1: Internet programiranje

## Slide 2: Uvod u računarske mreže

## Slide 3: Uloga i način rada računarskih mreža

## Slide 4: Uloga računarskih mreža
Uloga računarskih mreža:
Komunikacija
Deljenje informacija i podataka
Deljenje softvera
Deljenje hardverskih resursa

## Slide 5: Način rada u mreži
Najčešći načini izvršavanja poslova u računarskim mrežama su:
Centralizovana obrada
Klijent-server okruženje
Mreža ravnopravnih računara

## Slide 6: Komponente računarskih mreža

## Slide 7: Komponente računarskih mreža
Računarska mreža je sistem koji se sastoji od skupa hardverskih uredaja medusobno povezanih komunikacionom opremom i snabedeven odgovarajućim kontrolnim softverom kojim se ostvaruje kontrola funkcionisanja sistema tako da je omogućen prenos podataka izmedu povezanih uredaja.
Dakle, komponente mreže su:
Mrežni hardver
Komunikacioni kanali
Mrežni softver

## Slide 8: Mrežni hardver
Tradicionalno se podrazumeva da se u okviru računarske mreže povezuju računari
U okviru mreža se često povezuju pomoćni uredaji kao što su štampači i skeneri
U novije vreme, pojava tehnološke konvergencije dovodi da se briše oštra granica izmedu klasičnih računara i ostalih digitalnih uredaja specijalizovane namene
Realno je očekivati da će u skorije vreme sastavni deo računarskih mreža biti i uredaji poput automobila ili frižidera

## Slide 9: Mrežni hardver (2)
Da bi uredaj mogao biti umrežen neophodno je da sadrži specijalizovan deo hardvera namenjen umrežavanju, koji se smatra delom komunikacione opreme
Obično je to mrežna kartica (mrežni adapter) – NIC, koja omogućava uređaju fizički pristup mreži
Svaku mrežnu karticu karakteriše jedinstvena fizička (MAC) adresa kojom se uredaj jedinstveno identifikuje prilikom komunikacije
Neke mrežne kartice obezbeduju pristup žičanim, a neke bežičnim komunikacionim kanalima.
Osim mrežnih kartica, za umrežavanje se koriste modemi (telefonski, kablovski), kao i drugi slični uredaji

## Slide 10: Komunikacioni kanali
Da bi se uredaji unutar mreže povezali medu sobom koriste se komunikacioni kanali kao što su kablovi ili bežični prenosni sistemi
Osnovna mera kvaliteta komunikacionog kanala jeste brzina prenosa koja se brojem bita koji se mogu preneti u jednoj sekundi (bit/s)
Uzimajući u obzir aktuelne tehnologije prenosa na računarskim mrežama, češće se koristi jedinica Megabit u sekundi Mbps, ili Gigabit u sekundi Gbps
Brzina prenosa je fizička karakteristika komunikacionog kanala i zavisi od frekvencijskog opsega koji se može propustiti kroz kanal bez gubitka signala.

## Slide 11: Komunikacioni kanali (2)
S obzirom da je brzina prenosa podataka srazmerna frekvencijskom opsegu, sa slike se jasno vidi zbog čega optički kablovi daju najbolje performanse

## Slide 12: Komunikacioni kanali (3)
Ožičene komunikacije
  Ukrštene parice - najkorišćeniji način komunikacije
    Uređaji se povezuju korišćenjem uvijenih uparenih izolovanih bakarnih žica, slično povezivanju običnih telefona
    Žice se uparuju i uvijaju kako bi se smanjile smetnje u komunikaciji
    Razlikuju se obično kablovi kategorije 3 koji se koriste u telefoniji i kablovi kategorije 5 koji se koriste za povezivanje računara
    Brzina prenosa kroz ovakav medijum obično varira od 2Mbps do 100Mbps

## Slide 13: Komunikacioni kanali (4)
Ožičene komunikacije
  Koaksijalni kablovi - obično se koriste za televizijske kablovske sisteme, a koriste se i u LAN mrežama itd.
    Kablovi se sastoje od centralne bakarne ili aluminijumske žice obmotane savitljivim izolatorskim slojem, oko kojega je opet obmotan provodni sloj tankih žica, sve obmotano spoljašnjom izolacijom
    Koaksijalni kablovi omogućuju brzinu prenosa do 200Mbps (čak i do 500Mbps), uz manju osetljivost na elektromagnetne smetnje

## Slide 14: Komunikacioni kanali (5)
Ožičene komunikacije
  Optički kablovi - prave se od velikog broja (stotina, hiljada) veoma tankih staklenih vlakana umotanih u zaštitni sloj
    Podaci se prenose svetlosnim talasima koje emituje mali laserski uređaj
    Na ovakve kablove ne utiču smetnje prouzrokovane elektromagnetnim zračenjima
    Nedostatak je što su skupi i komplikovani za instalaciju, pa se uglavnom koriste za osovinski deo mreže (mrežnu kičmu), na koji se onda koaksijalnim kablovima ili ukrštenim paricama povezuju pojedinačni uređaji
    Brzina prenosa je velika, može da ide i do nekoliko triliona bps, a najčešće se koriste za mreže koje imaju brzinu od 10 Gbps

## Slide 15: Komunikacioni kanali (6)
Bežične tehnologije
  Ne koriste kablove za prenos podataka
  To je posebno praktično u slučaju prenosivih računara, mobilnih uređaja ili relativno udaljenih lokacija za koje bi uspostavljanje kablovske mreže bilo nedopustivo skupo
  Umesto kablova koriste se radio talasi, mikro talasi, infracrveni zraci
  Podaci se prenose moduliranjem amplitude, frekvencije ili faze talasa
  Danas su najčešće sledeće bežične tehnologije:
    Bluetooth – koristi se za komunikaciju na veoma malim razdaljinama (do deset ili do sto metara u zavisnosti od klase uredaja) Brzine prenosa idu do 3Mbps Koristi radio talase i može da prode i kroz čvrste prepreke Koristi se uglavnom za komunikaciju računara sa periferijskim uredajima kao i u mobilnoj telefoniji.

## Slide 16: Komunikacioni kanali (7)
  Danas su najčešće sledeće bežične tehnologije:
    Bežični LAN - (WLAN, WiFi) tehnologija koja koristi radio talase za bežičnu komunikaciju više uređaja na ograničenom rastojanju (nekoliko desetina ili stotina metara) U zavisnosti od standarda, brzina prenosa ide od 10Mbps do 50Mbps (u najnovije vreme i do 600Mbps) Najrašireniji standard za bežičnu LAN komunikaciju je IEEE 802.11.
    Ćelijski sistemi - način prenosa podataka veoma sličan onom koji se koristi u mobilnoj telefoniji Za komunikaciju se koriste radio talasi i sistemi antena koje pokrivaju odredenu geografsku oblast, pri čemu se signal od odredišta do cilja prenosi preko niza antena
    Zemaljski mikrotalasi - koriste antensku mrežu na Zemlji Za komunikaciju koriste mikrotalasi niske frekvencije koji zahtevaju da antene budu optički vidljive, tako da se one obično smeštaju na visoke tačke (vrhove brda, tornjeve, nebodere) Antene mogu da budu udaljene i do pedesetak kilometara.

## Slide 17: Komunikacioni kanali (8)
  Danas su najčešće sledeće bežične tehnologije:
    Komunikacioni sateliti – koriste mikrotalase za komunikaciju tako što se prenos između dve tačke koje nemaju optičku vidljivost ostvaruje poprečnom komunikacijom preko komunikacionih satelita Sateliti se obično nalaze u orbiti na visini od 36 hiljada kilometara Na ovaj način se, pored računarske komunikacije, obično prenose televizijski i telefonski signal Brzina komunikacije je relativno mala (npr. 100Mps) u poredenju sa optičkim kablovima, ali ipak ima nekoliko scenarija u kojima je korišćenje satelitske komunikacije pogodnije.

## Slide 18: Mrežni softver
Sama mreža ne može ničemu da posluži bez sotfera koji će joj omogućiti da funkcioniše. Tu ulogu ima mrežni softver
Da bi se savladala kompleksnost računarskih mreža, mrežni softver se organizuje hijerarhijski
Na primer, programer pregledača Veba ne treba da misli o tome da li će veb stranice primati preko bežične mreže ili preko Ethernet mreže
  On treba da se koncentriše samo na aspekte značajne za njegovu konkretnu aplikaciju
  Sve niže detalje mrežne komunikacije on treba da prepusti nižem sloju mrežnog softvera (koji je prisutnan u okviru operativnog sistema, ili čak samog mrežnog hardvera)

## Slide 19: Mrežni softver (2)
Najgrublje posmatrano, mrežni softver može da se podeli na dva nivoa:
  Mrežni softver koji omogućuje korišćenje različitih mrežnih uredaja, npr. mrežnih kartica ili modema, jeste mrežni softver niskog nivoa Ova vrsta softvera nalazi se obično u jezgru operativnog sistema, uglavnom u obliku upravljača perifernim uredajima, tzv. drajvera Drajver upravlja računarskim hardverom i komunikacionom opremom Korisnik nikada ne koristi ovaj softver direktno, u opštem slučaju on nije ni svestan da taj softver postoji
  Osnovni zadatak mrežnog softvera visokog nivoa je da pruži usluge mrežnim aplikacijama koje korisnici koriste Ove aplikacije pružaju različite usluge korisnicima na mreži, kao što je slanje i prijem elektronske pošte, pregledanje veba i sl.
Podela na samo dva nivoa (sloja) predstavlja prilično uprošćeno gledište. O slojevitosti mreža će biti još reči kasnije

## Slide 20: Raspon računarskih mreža

## Slide 21: Raspon mreža
Jedan od kriterijuma za klasifikovanje mreža je i njihova fizička veličina, tj. geografski prostor koji mreža pokriva Ova klasifikacija je izrazito bitna zbog činjenice da raspon mreže direktno odreduje komunikacione tehnologije koje se mogu koristiti
Prema rasponu, mreže se klasifikuju na sledeći način:
  Personal area network (PAN) - mreže koje su namenjene za jednog čoveka Na primer, bežična mreža kojom su spojeni računar, miš i štampač je PAN Ovakve mreže obično pokrivaju raspon od nekoliko metara i koriste bilo žičanu bilo bežičnu komunikaciju

## Slide 22: Raspon mreža (2)
Prema rasponu, mreže se klasifikuju na sledeći način:
  Local area network (LAN) - mreža koja povezuje uredaje na relativno malim udaljenostima, najčešće nekoliko kancelarija u okviru jedne poslovne zgrade Ovakve mreže se tradicionalno vezuju na žičanu komunikaciju kroz mrežne kablove, iako nove tehnologije daju mogućnost korišćenja postojećih kućnih instalacija (koaksijalnih kablova, telefonskih linija i električnih linija) za komunikaciju, kao i mogućnost korišćenja bežične komunikacije
  Campus area network (CAN) - ove mreže povezuju više lokalnih mreža u okviru ograničenog geografskog prostora (npr. u okviru jednog univerziteta, kompanije, vojne baze, itd.) Na primer, više mreža zasebnih fakulteta u okviru jedne lokacije univerziteta (kampusa) se povezuje u jedinstvenu celinu Tehnologija za povezivanje je obično ista kao i kod LAN Sada se odvojene zgrade CAN- obično povezuju bežičnim putem

## Slide 23: Raspon mreža (3)
Prema rasponu, mreže se klasifikuju na sledeći način:
  Metropolitan area network (MAN) - ove mreže povezuju veće geografske prostore (najčešće nivoa grada ili jako velikog kampusa) MAN obično povezuje više lokalnih mreža (LAN) korišćenjem veoma brze kičme komunikacije (eng. backbone), koja je najčešće izgradena od optičkih veza
  Wide area network (WAN) - one povezuju izrazito velike geografske prostore, često šire od granica jednog grada, oblasti, a često i države U današnje vreme, WAN mreže su obično u sastavu Interneta WAN infrastrukturu obično održavaju komercijalne kompanije (najčešće telefonske i telekomunikacione) i one iznajmljuju usluge korišćenja Za povezivanje u okviru kičme se koriste brze veze, najčešće optičke i satelitske

## Slide 24: Topologija računarskih mreža

## Slide 25: Topologija mreža
Topologija mreže predstavlja način na koji su povezane medu sobom različite komponente mreže, kao i način na koji interaguju
Radi jednostavnosti, dalje neće biti pravljena razlika izmedu fizičke i logičke topologije
Različite topologije razlikuju se prema osnovnoj ceni (koliko se ulaže u baš taj oblik povezivanja), ceni komunikacije (koliko je vreme potrebno za prenos poruke) i pouzdanosti (mogućnosti prenosa podataka u slučaju otkaza nekog čvora ili veze).
Najopštije posmatrano, postoje dva ključna načina povezivanja:
  zajednički komunikacioni kanal (broadcast) i
  direktna veza od čvora do čvora (point-to-point)

## Slide 26: Zajednički komunikacioni kanal
Ove mreže se sastoje od zajedničkog komunikacionog kanala preko kojg komuniciraju svi račuari povezani u mrežu
  Računari šalju kratke poruke (pakete) na mrežu postavljajući ih na komunikacioni kanal, pri čemu svaka poruka sadrži i identifikaciju željenog primaoca
  Poruku svi primaju, pri čemu je onaj kome je namenjena jedini prihvata, dok je ostali odbacuju
Ovaj način povezivanja se obično koristi za komunikaciju u okviru manjih, lokalnih mreža
Isti fizički medijum se može koristiti za simultanu komunikaciju više čvorova bez medusobnog ometanja
Pristup uredaja kanalu se može određivati statički, kada svaki uredaj ima unapred određena pravila kako i u kom delu kanala sme da vrši komunikaciju ili dinamički kada se pristup uređaja kanalu određuje na osnovu trenutnog stanja i dostupnosti kanala

## Slide 27: Zajednički komunikacioni kanal (2)
Neki od osnovnih načina deljenja zajedničkog kanala su:
  Deljenje vremena (time division multiplexing - TDM) - jedan od načina statičke alokacije kanala je tzv. deljenje komunikacionog kanala korišćenjem deljenja vremena U tom slučaju svaki uredaj komunicira u tačno određenom vremenskom trenutku, pri čemu se uređaji naizmenično smenjuju
  Deljenje frekvencije (frequency division multiplexing - FDM) - drugi način statičke alokacije kanala Svaki uredaj komunicira u okviru odredenog frekvencijskog opsega
  Deljenje talasne dužine (wave division multiplexing - WDM) Specijalni naziv za deljenje frekvencije u slučaju kada se radio o optičkoj komunikaciji

## Slide 28: Zajednički komunikacioni kanal (3)
Neki od osnovnih načina deljenja zajedničkog kanala su:
  Deljenje kodiranjem (code division multiple access - CDMA) – je jedan od novijih načina statičkog deljenja kanala, u okviru kog se koristi teorija kodiranja kako bi se iz primljenog paketa informacija izdvojile informacije relevantne za određeni čvor.
  CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection) je najkorišćenija tehnika dinamičkog deljenja kanala Ova tehnika se koristi u okviru Ethernet LAN mreža.
    U ovom slučaju se poštuje protokol da svaki uredaj posmatra (tj. osluškuje) da li kanalom već teče neka komunikacija pre nego što počne da šalje podatke
    Ukoliko se primeti da neko drugi istovremeno pokušava da pošalje podatak, uređaj prekida svoje slanje, čeka određeno vreme i pokušava ponovo

## Slide 29: Zajednički komunikacioni kanal (4)
    Primer mreže sa zajedničkim komunikacionim kanalom

## Slide 30: Direktne čvor-čvor veze
Kod ove vrste povezivanja, mreže se sastoje od velikog broja direktnih veza izmedu individualnih parova računara
Kako bi informacija stigla od jednog do drugog čvora, obično je potrebno da prode kroz niz posrednih čvorova
Ovaj način komunikacije se obično koristi u okviru velikih mreža
Ovde je često je moguće da informacije putuju različitim putanjama, tako da je izbor pogodne putanje obično veoma značajan za efikasnost komunikacije

## Slide 31: Direktne čvor-čvor veze (2)
    Primer mreže sa direktnim vezama čvor-čvor

## Slide 32: Direktne čvor-čvor veze (3)
U zavisnosti od načina određivanja putanje i načina slanja informacije razlikuju se sledeći tipovi komunikacije:
  Kanalno komutiranje (circuit switching) - pre započinjanja komunikacije ostvaruje se trajna fiksirana putanja (kanal) izmedu čvorova i sva informacija se prosleduje kroz uspostavljenu putanju
    Na ovaj način funkcionišu mreže fiksne telefonije
    Kanal je rezervisan sve dok se eksplicitno ne raskine, te je ovaj način komunikacije prilično skup.
    Kroz brze direktne veze izmedu unutrašnjih čvorova obično se simultano odvija prenos podataka vezanih za komunikaciju izmedu različitih parova perifernih ˇcvorova.
    Ta simultana komunikacije se obično postiže korišćenjem FDM ili TDM
  Komutiranje poruka (message switching) - Svaka poruka koja se šalje putuje zasebnom putanjom.

## Slide 33: Direktne čvor-čvor veze (4)
U zavisnosti od načina određivanja putanje i načina slanja informacije razlikuju se sledeći tipovi komunikacije:
  Paketno komutiranje (packet switching) - poruke se pre slanja dele
  na zasebne manje pakete, i svaki paket putuje svojom zasebnom putanjom, da bi se na odredištu paketi ponovo sklopili u jedinstvenu poruku
    Prednost ovog načina slanja je u tome što delovi poruke (paketi) praktično paralelno putuju kroz mrežu i time mogu brže da stignu do odredišta
    Komutiranje je lakše i sa manje problema, ako je dužina sadržaja koji se prenosi manja

## Slide 34: Tipovi topologije mreže
Razlikuju se četiri glavna tipa topologije mreže:
  Magistrala – mreža povezuje svoje komponente jednim istim kablom i informacija se istovremeno raznosi svim primaocima
    Za ovaj tip mreže tipično je korišćenje koaksijalnog kabla
    Saobraćaj se odvija u oba smera, pa pri većem opterećenju može da dode do „sudaranja“ poslatih paketa ili zagušenja kanala
  Zvezda - u zvezdastoj mreži, svi učesnici su povezani na jednu istu centralnu tačku (čvor-računar ili drugi uredaj) a informacija putuje od pošiljaoca prema primaocu isključivo preko te centralne tačke
    Cena uspostavljanja mreže je niska, takođe i cena komunikacije, ali je zagušenje u centralnom čvoru često
    Zato se obično na nivou centralnog čvora postavlja komutator (switch)

## Slide 35: Tipovi topologije mreže (2)
Razlikuju se četiri glavna tipa topologije mreže:
  Prsten - mreža sa topologijom prstena ima sve svoje komponente na istom kablu, ali taj kabl nema krajeve
    Štaviše, informacija se kreće samo u jednom, strogo određenom pravcu
    Ukoliko neki od čvorova mreže sa topologijom prstena otkaže, to neće uticati na funkcionisanje ostatka mreže
    Medutim, otkaz na komunikacionom kanalu rezultuje potpunim prekidom mrežnog saobraćaja
  Potpuna povezanost - u mreži sa topologijom potpune povezanosti svaki čvor poseduje posebnu vezu sa svakim od preostalih čvorova
    Koristi se samo kod sasvim malih mreža i to iz razloga pouzdanosti, jer redundansa smanjuje osetljivost na padove u mreži
    Varijante topologije potpune povezanosti su topologije delimične povezanosti, u kojima neke od od veza između čvorova izostaju

## Slide 36: Tipovi topologije mreže (3)
    Primeri raznih topologija mreža

## Slide 37: Tipovi topologije mreže (4)
Prethodna podela se odnosi na male mreže
Velika mreža se obično sastoji se od velikog broja međusobno povezanih malih mreža, od kojih svaka ima sopstvenu topologiju
Velika mreža će imati različite komponente sa različitim topologijama, ali će takođe imati i jednu opštu (generalnu) topologiju koja će biti ili zvezda, ili magistrala, ili prsten

## Slide 38: Slojevi kod računarskih mreža

## Slide 39: Slojevitost mreža
Današnje mreže su izrazito kompleksni entiteti
Kako bi se savladala kompleksnost mreža, mreže i mrežni softver se moraju kreirati hijerarhijski, uz postojanje velikog broja zasebnih, precizno definisanih, nivoa tj. slojeva.
  Broj slojeva se razlikuje od mreže do mreže
  Na svakom sloju, sprovodi se odgovarajući protokol komunikacije
Protokol je dogovor dve strane o načinu komunikacije
  Narušavanje protokola čini komunikaciju nemogućom

## Slide 40: Slojevitost mreža (2)
Prikaz komunikacije i protokola komunikacije

## Slide 41: Slojevitost mreža (3)
Istorijski, mreže se obično posmatraju u okviru dva referentna modela:
  OSI model (Open Systems Interconnection) sa 7 slojeva, standardizovan od strane ISO
  TCP/IP model sa 4 sloja, prisutan u okviru Interneta

## Slide 42: Slojevitost mreža (4)
Sledi opis uloga najznačajnijih slojeva u okviru referentnog modela:
Fizički sloj (physical layer) - najniži, fizički sloj
  Obezbeđuje postojanje komunikacionog kanala i mogućnost slanja i primanja pojedinačnih bitova kroz komunikacioni kanal
  Na ovom sloju se obično ne vrši nikakva kontrola grešaka.
Sloj veze podataka (data link layer)
  Višim slojevima obezbeduje postojanje pouzdanog kanala komunikacije u kome se:
    greške automatski detektuju i ispravljaju (error control)
    automatski se vodi računa o brzini slanja podataka kako se ne bi desilo da brzi uredaji zagušuju sporije (flow control)
  Ukoliko se koristi zajednički kanal komunikacije, na ovom sloju se vrši kontrola pristupa uredaja komunikacionom kanalu (medium access control).

## Slide 43: Slojevitost mreža (5)
Mrežni sloj (network layer) - bavi se povezivanjem više računara u mrežu
  Osnovni zadatak u okviru ovog sloja je rutiranje (routing), tj. odredivanja putanja paketa koji putuju kroz mrežu kako bi se odredio efikasan način da stignu na svoje odredište
  Kako bi se odredila putanja, neophodno je uvodenje sistema adresiranja
  Ukoliko se povezuju heterogene mreže (sa različitim shemama adresiranja), na ovom sloju se vrši prevođenje adresa
    Na primer, na nižim slojevima se obično koriste fizičke MAC adrese, a na višim IP adrese
  Svaki čvor u mreži uključen u komunikaciju mora da implementira mrežni protokol, da razume odredišnu adresu i da na osnovu ovoga odluči kome će da prosledi primljenu poruku
  Najpoznatiji protokol ovog sloja je koji se koristi u okviru Interneta je Internet Protocol (IP)

## Slide 44: Slojevitost mreža (6)
Transportni sloj (transport layer) - ima zadatak da prihvata podatke sa viših slojeva, deli ih na manje jedinice (pakete), šalje te pakete na odredište korišćenjem nižih
  Obično se na ovom sloju razlikuju dve vrste protokola: protokoli sa uspostavljanjem konekcije i protokoli bez uspostavljanja konekcije
    Protokoli koji zahtevaju uspostavljanje konekcije garantuju da će poslati podaci zaista i stići na odredište u istom redosledu u kojem su i poslati
    Protokoli bez uspostavljanja konekcije ne daju ovakve garancije, ali je prenos podataka obično brži
  Za razliku od protokola mrežnog sloja koji moraju da budu implementirani u svakom čvoru lanca komunikacije, protokoli transportnog sloja moraju biti implementirani jedino na krajnjim čvorovima komunikacije (host čvorovima)

## Slide 45: Slojevitost mreža (7)
  Ruteri (uredaji koji posredno učestvuju u komunikaciji prenošenjem paketa) obično nisu svesni detalja transportnih protokola
  Transporni protokoli se, dakle, mogu smatrati protokolima kojim komuniciraju dva host računara.
  S obzirom da na istom host računaru obično postoji više različitih programa koji imaju potrebu za komunikacijom (svaki korišćenjem zasebnog aplikacionog protokola, ali zajedničkim korišćenjem transportnog protokola), zadatak transportnih protokola je i da vrše tzv. multipleksovanje.
  Multipleksovanje se obično ostvaruje kroz koncept portova koji predstavljaju brojeve na osnovu kojih se odreduje kom programu pokrenutom na host računaru pripada paket primljen na transportnom sloju
  Najkorišćeniji protokoli ovog sloja (koji se koriste u okviru Interneta) su Transfer Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)

## Slide 46: Slojevitost mreža (8)
Aplikacioni sloj (application layer) - definiše protokole koje direktno koriste korisničke aplikacije u okviru svoje komunikacije.
  Ovi protokoli su prilagodeni specifičnim zahtevima aplikacija
  Aplikacioni protokoli u protokoli kojima dva programa tj. dve aplikacije komuniciraju
  Najkorišćeniji protokoli ovoga sloja u okviru Interneta su
    HyperText Transfer Protocol (HTTP) koji se koristi za prenos veb stranica
    SMTP, POP3, IMAP koji se koriste u za prenos elektronske pošte
    File Transfer Protocol (FTP) koji se koristi za prenos datoteka
    itd

## Slide 47: Zahvalnica
Делови материјала ове презентације су преузети из:
Skripte iz predmeta Uvod u veb i internet tehnologije, na Matematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, autor prof. dr Filip Marić
Skripte iz predmeta Informatika na Univerzitetu Milano Bicocca, autor dr Dario Pescini